## Slide 1: СВОЈСТВА И ПРИМЈЕНА ЕЛЕКТРОМАГНЕТА
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
За 9. РАЗРЕД основне школе
Наставни садржај се налази у уџбенику на странама 43 и 44.

## Slide 2
Електромагнет је калем од изоловане жице са језгром од меког гвожђа у средини.
Електрична струја пролази кроз калем.
Около калема се ствара магнетно поље.
Језгро од меког гвожђа има улогу појачања магнетног дејства.
Магнетно дејство електромагнета траје док кроз његове намотаје пролази струја.
Карактеристична особина електромагнета је да се брзо намагнетише и исто тако брзо размагнетише.
Престанком дотока електричне струје престаје и дејство магнета

## Slide 3
У пракси електромагнет има велику примјену код аутоматских осигурача, кочница шинских возила,електромагнетних релеја, електромотора, електричног звона, електромагнетне дизалице итд.
Сл.1. Акутоматски осигурач
Сл.2. Кочница шинских возила
Сл.3. Електромагнетних релеја
Сл.4. Електромотор
Сл.5. Електрично звоно
Сл.6. Електромагнетне дизалице

## Slide 4
Електромагнетна дизалица
Има снажно магнетно звоно за које се „лијепе“ метални дијелови.
Користи се селекцији дијелова на отпаду и код прикупљања ситних металних дијелова

## Slide 5
Електромагнетни релеј
Је уређај који се користи за укључивање или прекидање струјног кола путем електромагнета, који отвара или затвара струјне контакте.
тастер (Т)
електромагнет ЕМ
котва К
Услед протицања електричне струје електромагнет ЕМ привлачи котву К.
Притиском на тастер Т укључујемо струјно коло 1 (I).
струјно коло 1 (I)
I
струјно коло 2 (II)
II
Након што ЕМ привуче котву, спајају се струјни контакти С и активира се струјно коло 2 (II).
контакти С
сијалица S
S
Приликом активирања струјног кола 2 активира се и потрошач ( сијалица) S.
Искључивањем струјног кола 1 све се враћа у првобитни положај.

## Slide 6
Електрично звоно
Се користи за сигнализацију и позиве у електричним кућним инсталацијама.
Састоји се од електромагнета са двоструким навојем.

## Slide 7: ЗА ДОМАЋУ ЗАДАЋУ У ВАШеМ УЏБЕНИКУ НА СТРАНИ 44 ПРОУЧИТИ ПРИНЦИП РАДА ЕЛЕКТРИЧНОГ ЗВОНА