## Slide 1
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 6. РАЗРЕД

## Slide 2
ПОНОВИМО
Поступак означавања мјера на цртежу назива се котирање или димензионисање.
Елементи котирања су:

## Slide 3
Правила котирања:
свака мјера на цртежу се котира само једном;
мјере у машинству се представљају у милиметрима, а јединица мјере се не пише;
котне линије се цртају пуном танком линијом, а ивице предмета пуном дебелом линијом;
помоћна котна линија прелази котну стрелицу 1-3 мм;
удаљеност прве котне линије од ивице предмета је 11 мм, а сваке сљедеће паралелне коте 8 мм;

## Slide 4
котни број не смије додиривати котну линију и увијек се пише на средини котне линије;
дужина контне стрелице је 4-5 мм;
висина котног броје је 3-4 мм;
котни бројеви се пишу техничким писмом.

## Slide 5
Грешке приликом котирања:
Дужина и облик котне стрелице;

## Slide 6
Исте мјере на цртежу се котирају само једном;

## Slide 7
Мјере у машинству се представљају у милиметрима, а јединица мјере се не пише;

## Slide 8
Положај котног броја (пише се на изнад котне линије и не смије да додирује котну линију).

## Slide 9
Помоћна котна линија прелази котну стрелицу 1-3мм (грешка лијево), а котна стрелица не смије да прелази помоћну котну линију (грешка десно).

## Slide 10
Сви котни бројеви на цртежу морају бити исте висине.

## Slide 11: Размјера

## Slide 12
Предмете великих или веома малих димензија било би немогуће приказати на цртежу у природној величини. Велике предмете треба приказати умањено. Веома мале предмете треба приказати увећано да би се могли читати.
Размјера је однос димензија предмета на цртежу и у природи.

## Slide 13
Увећана размјера се користи за цртање малих предмета и означава се 2:1, 5:1, 10:1 итд.
Размјера у природној величини се означава 1:1.

## Slide 14
Без обзира у којој размјери цртамо предмет, увијек се на мјесту димензија предмета уписују стварне (природне) мјере.

## Slide 15
Задатак:
У радној свесци нацртати и искотирати правоугаоник ширине 30мм, а дужине 60мм у размјери 1:1, 1:2 и 2:1.