## Slide 1: ПАСИВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ
Утврђивање

## Slide 8
Отпорници су елеметни који уколико на себи носе бројну ознаку имају четири или пет прстенова различитих боја. Свака боја има своје значење тако да се може одредити вриједност отпорника у сљедећем облику: вриједност толеранција.
Класични отпорници имају четири прстена гдје прва два означавају прве двије цифре вриједности, трећи означава множилац са којим множимо износ док четврта представља толеранцију. Толеранција (четврти прстен) је некад мало више одвојен од претходних прстенова како не би са погрешне стране прочитали отпорник.

## Slide 10
Вриједност отпорника означава се бројем, а може и помоћу броја и слова.

## Slide 11
Ова врста отпорника има отпорност која се мијења у зависности од напона, свјетлости, температуре магнетног поља, притиска и сл.
Отпорници којима се отпор мијења с промјеном температуре називају се термостати.

## Slide 12
Фороотпорник је отпорник чији се отпор мијења према свјетлости која пада на њега.
Користи се као сензор, а у најједноставнијем случају за аутоматско паљење уличних лампи увече.

## Slide 13
Термистор је отпорник чији се отпор мијења промјеном температуре.
Користи се као сензор температурних промјена.