## Slide 1: ЕЛЕКТРОНИКА
Активни електронски елементи

## Slide 2: Активни електронски елементи
Имају улогу:
  Исправљача
  Појачивача
Врсте
  Диода
  Транзистор
  Интегрисано коло
  Тиристор
  Дијак
  Тријак
  Фото елемент…

## Slide 3: ПН спој
Основу свих полупроводничких компоненти чини ПН спој који се најчешће прави од силицијума и чини физички јединствен комад полупроводника у који су, на једном крају контролисано убачене примјесе П–типа, а на другом крају примјесе Н-типа. То доводи до неравномјерне расподјеле носилаца наелектрисања.

## Slide 4: Тиристор
Тиристор је четворослојни полупроводнички елемент који има три спољна прикључка: аноду, катоду и капију. То је у основи четворослојна диода са изводом на трећем слоју, која је означена са G (gate) и има функцију управљачке електроде.
У енергетици се користи као моћан електронски прекидач.

## Slide 5: Тријак
Тријак може пропуштати струју у оба смјера, па није потребно водити рачуна о поларитету прикљученог напона, тј. може да проводи наизмјеничну струју.
Тријак је сличан тиристору, односно личи на два тиристора у антипаралелној вези.

## Slide 6: Дијак
Дијак је сличан диоди, остаје непроводан све док напон на његовим крајевима не пређе одређену вриједност (30 V). Назива се још и двосмјерни диодни прекидач. Настао је паралелним везивањем и спајањем двије пнпн диоде.

## Slide 7: Фото елементи (оптоелементи)
Фото елементи дијеле се на:
  пријемне (диоде, транзистори, тиристори) и
  предајне (LED диоде).

## Slide 8: Електронски склопови
Електронски склопови настају комбинацијом неколико активних и пасивних компоненти. Најчешће се појављују сљедећи склопови: исправљачи, прекидачи, појачавачи, осцилатори, дигитални склопови.

## Slide 9
Електронски склопови су свуда око нас…

## Slide 10: Радна свеска
Хвала на пажњи!
На страни 39 можете пронаћи питања за понављање.